POSTUP ZAVAZBENIA ZOSTAVY

1. Výber súčiastok do zostavy

Cez hlavné menu SOLIDWORKS si vyberieme:

Soubor – Nový – Sestava – /potvrdíme/ OK

Na ľavej strane v ponuke PropertyManager si otvoríme menu Procházet... a v dialógovom okne Otevřít si nastavýme cestu k adresáru so súčiastkami/zostavami. V adresári si vyberieme pomocou myšky + Ctrl potrebné súbory, s ktorými budeme ďalej pracovať (s príponami *.sldprt, prípadne *.sldasm). Výhodné je využiť zobrazovanie väščích ikón súborov, pre ľahšie rozpoznanie jedotlivých súčiastok:

Obr. 1. Výber súčiastok Yoke_male, pin, spider, Yoke_female.

Po stlačení voľby Otevřít v dialógovom okne, sa jednotlivé súčiastky načítajú do otvoreného dokumentu Sestava pričom ich pozíciu je potrebné odkliknuť myškou priamo v priestore grafického okna.

Obr. 2. Vloženie súčiastok pre zostavu do grafického okna v pohľade z prednej rovyny.

Obr. 3. Natočenie súčiastok pre zostavu do orientácie trimetrického pohľadu.

Je vhodné stlačením písmena F nechať zobraziť pohľad na všetky súčiastky. Niektoré súčiastky obsahujú možnosť viacerých verzií prevedenia a preto si ešte 2x vložíme do zostavy súčiasku pin. Najjednoduchším spôsobom je kopírovanie už vloženej súčiastky pomocou ťahania myškou + Ctrl.

Na pridaných súčiastkach pravým kliknutim myškou otvoríme menu, kde si vyberieme z ponuky vhodnú verziu súčiastky. Z ponuky vyberieme verziu SHORT pre obe nakopírované súčiastky.

Obr. 4. Výber verzie súčiastky z ponuky LONG, SHORT.

Obr. 5. Potvrdenie odkliknutím voľby dialógového tlačidla.

Obr. 6. Zostava s dvomi pridanými súčiastkami s verziou prevedenia SHORT a stav väzieb (f), (-) v
Strome FeatureManageru

2. Práca s väzbami

Pred prácou s väzbami je potrebné nastaviť aspoň jednu súčiastku v zostave tak, aby bola plne zaväzbená (f), teda aby mala odobraté všetky stupne voľnosti. Stav zaväzbenia je vidieť v okne Strom PropertyManager pri názve každej súčiastky na Obr. 6.

Kliknutím na menu Vazba sa nám v PropertyManager otvorí základné dialógové okno pre väzbenie jednotlivých súčiastok v zostave.

Väzba sa vytvára vždy kliknutím myškou na príslušné plochy a výberom typu väzbenia.

Obr. 7. PropertyManager pre príkaz Vazba – Standardní vazby a Upřesňující vazby.

Podľa počtu väzieb medzi súčiastkami v zostave sa obmedzuje aj počet stupňov voľnosti súčiastok. Na Obr. 8. a 9. je zaväzbenie, ktoré umožňuje otočné uloženie v diere. Všetky väzby je potrebné potvrdíť ikonkou so zeleným "odfajknutím", alebo ak sú nevhodne väzbené, zrušiť ikonkou s "červeným X_kom".

Obr. 8. Soustředná väzba valcovej plochy a plochy diery.

Obr. 9. Sjednocená väzba medzi vybranými plochami súčiastok.

Obr. 10. Výber plôch pre Upřesňujíci vazby vystredenia šírky na súčiastke Yoke_male pre založenie súčiastky spider

Obr. 11. Výber Standardní vazby medzi plochou diery na súčiastke spider a plochou diery na súčiastke Yoke_male

Pomocou väzieb popísaných na Obr. 10. zaväzbíme aj súčiastku Yoke_female so súčiastkou spider.

Pomocou Sústredných väzieb sa zaväzbia podobným spôsobom aj súčiastky pin dve krátke a jedna dlhá, ktoré umožňujú otočný pohyb medzi nimi spojenými súčiastkami.

Obr. 12. Pohľad na zostavu po zaväzbení ďalších súčiastok.

Obr. 13. Pohľad na zaväzbenie rovnobežný s výberom plôch.

Obr. 14. Pre správne zorientovanie plôch k sebe je vhodné využiť príkaz Obrátit zarovnání vazeb (tretia ikonka z prava).

3. Pridanie podzostavy v otvorenej zostave

Cez hlavné menu klikneme na Vložit součást a vyberieme možnosť Prochádzet. Pomocou dialógového okna prieskumníka nájdeme podzostavu crank-assy.sldasm a potvrdíme. Podzostavu vložíme do grafického okna zostavy podľa Obr. 15.

Obr. 15. Vkladanie podzostavy (rúčka s kľukou) crank-assy.sldasm

Pre zaväzbenie podzostavy (rúčky s kľukou) k celej zostave použijeme znovu väzby Rovnobežná ore vnutorne rovné plochy kľuky a hriadeľa, Soustředná pre valcové plochy kľuky a hriadeľa a podľa Obr. 16. väzbu Vzdálenost pre spodnú plochu kľuky a vrchnú plochu súčiastky bracket-1.

Obr. 16.  Väzba Vzdálenost pre spodnú plochu kľuky a vrchnú plochu súčiastky bracket-1.

4. Kontrola kolýzií

V menu Analýzy si vyberieme jednu z možností kontroly (pre možnosť zloženia zostavy) a potvrdíme možnosť spočítať.

Obr. 17. Kontrola presahu jednotlivých súčiastok v zostave
(na spodku spriehĺadnený a označený presah)